Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Charakterystyka

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kategorii B

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

II. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

34110000-1 Samochody osobowe

III. Miejsce dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane w postępowaniu przez Zamawiającego, własnym kosztem i staraniem.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony we wskazane poniżej miejsca:

Tabela 1 Miejsce realizacji dostaw przedmiotu zamówienia

| Lp. | Miejsce docelowe dostawy | Oznaczenie miejsca dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zespół Szkół Technicznych w Chełmie, Graniczna 2, 22-100 Chełm | ZST |

IV. Parametry przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy kat. B.

Samochód musi spełniać niżej wymienione wymogi techniczne:

1. Samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy kat. B zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: Ustawą z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 poz. 1212 t.j.), Ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 poz. 450 t.j.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.)

2. Samochód osobowy, przystosowany do nauki jazdy kat. B, posiadający w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu adnotację o spełnieniu wymagań, o których mowa w ww. obowiązujących przepisach.

3. Samochód kompletny, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem..

4. Samochód fabrycznie nowy typu hatchback, wyprodukowany w 2021 roku.

5. Wymagane warunki techniczne i wyposażenie samochodu:

- Rodzaj pojazdu: samochód osobowy osiągający prędkość co najmniej 100 km/h.

- Długość pojazdu: przekraczająca 3 500 mm i nieprzekraczająca 4 500 mm.

- Silnik: spalinowy, z zapłonem iskrowym, o mocy minimalnej 74 KM, bez systemu automatycznego wyłączania silnika.

- Układ przeniesienia napędu - na oś przednią.

- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa Pb 95.

- Emisja zanieczyszczeń: pojazd musi spełniać wymagania emisji spalin min. EURO 5; dopuszczalna emisja CO 2: do 130 g/km.

- Skrzynia biegów: mechaniczna (manualna), min. 5-biegowa.

- Typ nadwozia: 5-drzwiowe, 5-osobowe.

- Kolor nadwozia: inny niż biały.

- Układ kierowniczy: lewostronny, ze wspomaganiem.

- Dodatkowy pedał hamulca roboczego oraz sprzęgła dla instruktora umożliwiający przejęcie sterowania układu hamulcowego.

- Ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem.

- Dodatkowe lusterko wewnętrzne dla instruktora (trwale zamontowane) z możliwością regulacji pola widzenia – obszar widoczności w tym lusterku nie może być ograniczony, w szczególności lusterkiem wewnętrznym kierowcy.

- Dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla instruktora.

- Ogumione koło zapasowe  wraz z zestawem naprawczym (lewarek i klucz do odkręcania śrub mocujących koło jezdne.

- Samochód z zamontowanym kompletem kół z ogumieniem przeznaczonym do jazdy w warunkach zimowych (na felgach stalowych z kołpakami fabrycznymi) oraz dodatkowym komplet kół z ogumieniem przeznaczonym do jazdy w warunkach letnich (na felgach aluminiowych).

- Apteczka doraźnej pomocy.

- Trójkąt ostrzegawczy.

- Gaśnica umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.

- Tablica z symbolem „L”– zgodna z wymaganiami rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz art. 55 ustawy Prawo ruchu drogowego – tablica powinna być podświetlana światłem LED, mocowana magnetycznie, łatwa do demontażu oraz widoczna z przodu i z tyłu pojazdu,

- Instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie tablicy, o której mowa wyżej.

- Światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.)

- Obrotomierz.

- Dodatkowe lampki kontrolne (oznaczone odpowiednimi kolorami świateł) działania następujących świateł: do jazdy dziennej, mijania, drogowych, kierunkowskazu lewego oraz prawego, hamowania „STOP”, przeciwmgłowych tylnych, umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej (po stronie instruktora) i widoczne dla instruktora.

- Tablica wskaźników umożliwiająca obserwację wskazań prędkościomierza z miejsca instruktora (tj. przedniego siedzenia pasażera).

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

- Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby przednie.

- Centralny zamek zdalnie sterowany wszystkich drzwi z pilotem w „kluczyku”.

- Regulacja fotela kierowcy – w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

- Regulacja fotela pasażera (instruktora) – co najmniej w płaszczyźnie poziomej.

- Układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne ABS.

- Regulowana kolumna kierownicy, co najmniej w dwóch płaszczyznach góra-dół.

- Regulowane na wysokość zagłówki kierowcy i pasażerów.

- Klimatyzacja (manualna lub automatyczna).

- Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, z możliwością ręcznego wyłączenia działania poduszki pasażera.

- Wyłącznie hamulec awaryjny mechaniczny – zaciągany i zwalniany ręcznie. Zamawiający nie dopuszcza pojazdu wyposażonego w hamulec awaryjny sterowany elektrycznie.

- Komplet nowych dywaników wewnętrznych na przód i tył (gumowych), nieutrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałowi dodatkowemu(hamulca) dla instruktora.

- System informujący o niezapięciu pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera.

- Immobiliser.

- Uruchomienie silnika „kluczykiem”  - (2 kpl. kluczyków)

- Ze względu na przeznaczenie samochodu, Zamawiający wymaga, aby szyby pojazdu (tylne boczne oraz tylna) posiadały ten sam współczynnik przepuszczania światła, co szyby przednie boczne.

- Zamontowane radio fabryczne z USB,

- Gniazdo 12V w schowku,

- Dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu z umieszczoną w nim adnotacją L (pojazd przystosowany do nauki jazdy).

- Instrukcja obsługi pojazdu i wyposażenia.

- Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu.

V. Wymagania ogólne

1. Przedmiot zamówienia musi być:

1) fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom dopuszczającym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli urządzenie zgodnie z kartami technicznymi w celu uruchomienia wymaga tankowania paliwem, olejami smarującymi i płynami chłodzącymi, wymaga się aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia gotowy do eksploatacji, tj. z zatankowanym „do pełna” zbiornikiem paliwowym oraz z zbiornikami na oleje smarujące, płyny eksploatacyjne i płyny chłodzące wypełnionymi do poziomu określonego jako norma w kartach technicznych urządzenia.

2) musi być wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

2. Gwarancja:

1) minimum 24 miesiące na pojazd,

2) minimum 24 miesiące na wszystkie mechanizmy i podzespoły wchodzące w skład samochodu bez limitu kilometrów

3) minimum 24 miesiące na powłoki lakiernicze.

VI. Równoważność

1. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

2. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13].

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.