Załącznik nr ……..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Charakterystyka

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm – wyposażenie pracowni elektrycznej

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

II. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny kod:

43800000-1 Urządzenia warsztatowe

Dodatkowe kody:

31170000-8 Transformatory

42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo

43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38552000-9 Mierniki elektroniczne

42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

38342000-4 Oscyloskopy

43414000-8 Szlifierki

III. Miejsce dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane w postępowaniu przez Zamawiającego, własnym kosztem i staraniem.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony we wskazane poniżej miejsca:

Tabela 1 Miejsce realizacji dostaw przedmiotu zamówienia

| Lp. | Miejsce docelowe dostawy | Oznaczenie miejsca dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, (dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego), Filia nr 1 ul. Batorego 1 Filia nr 2 ul. Graniczna 2 | CKP |
| 2 | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, ul. Jagiellońska 29 | ZSEiT |

IV. Parametry przedmiotu zamówienia

# WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ – CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

## Zestaw nr 1 narzędzi i przyrządów do wyposażenia pracowni elektrycznej - 1 zestaw

1) Stabilizowany zasilacz laboratoryjny 0-60 V/10 A DC; wskaźnik cyfrowy, odporność na zwarcia z ochroną przeciw przeciążeniową, zasilanie 230 V AC/50 Hz

2) Mostek pomiarowy RLC  ręczna zmiana zakresów R -200 Ω – 2 GΩL -200 μH – 20 HC – 200 pF – 20 mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz

3) Autotransformator 1 fazowy z regulacja napięcia wtórnego  - S = 2500 VA, U = 0 – 250 V, I = 10 A

4) Lutownica oporowa  - moc nie mniej niź 400 W

5) Stacja lutownicza 	 - moc min 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego

- Napięcie / Częstotliwość 230 V / 50 Hz

- Moc min 800 W

- USB 5 VDC / 2 A

- Prąd znamionowy min  6 A

- Zakres prądu wyjściowego min 0 – 2A

- Wyświetlacz LED

-KOLBA LUTOWNICZA

-Zakres temperatury  min 200 – 500°C

- Stabilność temperatury  min ± 2°C

- Rezystancja grota min < 2

- Napięcie grota min < 2 mV

-KOLBA HOT AIR

- Zakres temperatury min 100 – 480°C

- Stabilność temperatury min  ± 1°C

- Przepływ powietrza min 4,7 m/s 120 l/min

-Wiertarka elektryczna ręczna – wiertarka elektryczna ręczna

- Moc silnika min 1300 W

- Moment obrotowy min bieg 1 – 43,0 Nm / bieg 2 – 20,5 Nm

- Maksymalna średnica wiercenia min w betonie 22 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w cegle 24 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w stali 16 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w aluminium 24 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w drewnie 40 mm

- Prędkość obrotowa na min 1 biegu od 0 do 900 obr/min (regulowana)

- Prędkość obrotowa na min 2 biegu od 0 do 3.000 obr/min (regulowana)

- Liczba udarów na min 1 biegu od 0 do 15.300 obr/min (regulowana)

- Liczba udarów na min 2 biegu od 0 do 51.000 obr/min  (regulowana)

- Gwint uchwytu wiertarskiego 1/2" - 20 UNF-2

- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy AUTO-Lock

-Wkrętarka akumulatorowa

regulacji momentu obrot.

napięcie akumulatora min 18 V,

Typ akumulatora Li-ion

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg:0 - 500 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg:0 - 1900 obr./min

Maks. moment obr. miękki / twardy min:27 / 50 Nm

Maks. średnica wiercenia w stali: min 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: min 38 mm

podwyższona odporność na pył i wilgoć

dioda LED oświetlająca obszar roboczy

szybkozacisk, uchwyt wiertarski.

obroty w prawo, w lewo,

szybka ładowarka, 2 akumulatory min 3,0 Ah,

zestaw bitów min 49 części

walizka

-Praski montażowe do przewodów  -  Ręczna i hydrauliczna

- zakres pracy: 0,08-16 mm2

- zacisk: sześciokątny lub czterkątny

- TULEJKI IZOLOWANE 1,5 mm2 – 5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 2,5 mm2 – 5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 4,0 mm2 – 5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 6,0 mm2– 5 op

- TULEJKI IZOLOWANE 10,0 mm2 – 5 op

- WALIZKA TRANSPORTOWA

- Przecinarka elektryczna kątowa z tarczami w ilości 25 szt.  do cięcia, 25 do szlifowania

- moc min 1200 Watt

- obroty min  11000 obr/min

- Blokada wrzeciona

- funkcja zabezpieczająca przed spadkami napięcia

- średnica tarczy 125 mm

- gwint wrzeciona M 14

- osłona

- wielopozycyjna rączka antywibracyjna

## Zestaw nr 2 narzędzi i przyrządów do wyposażenia pracowni elektrycznej - 1 zestaw

Stabilizowany zasilacz laboratoryjny 0-60 V/10 A DC; wskaźnik cyfrowy, odporność na zwarcia z ochroną przeciw przeciążeniową, zasilanie 230 V AC/50 Hz

- Mostek pomiarowy RLC  ręczna zmiana zakresów R -200 Ω – 2 GΩL -200 μH – 20 HC – 200 pF – 20 mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz

- Autotransformator 1 fazowy z regulacja napięcia wtórnego  - S = 2500 VA, U = 0 – 250 V, I = 10 A

- Lutownica oporowa  - moc nie mniej niź 400 W

- Stacja lutownicza 	 - moc min 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego

- Napięcie / Częstotliwość 230 V / 50 Hz

- Moc min 800 W

- USB 5 VDC / 2 A

- Prąd znamionowy min  6 A

- Zakres prądu wyjściowego min 0 – 2A

- Wyświetlacz LED

-KOLBA LUTOWNICZA

-Zakres temperatury  min 200 – 500°C

- Stabilność temperatury  min ± 2°C

- Rezystancja grota min < 2

- Napięcie grota min < 2 mV

-KOLBA HOT AIR

- Zakres temperatury min 100 – 480°C

- Stabilność temperatury min  ± 1°C

- Przepływ powietrza min 4,7 m/s 120 l/min

-Wiertarka elektryczna ręczna – wiertarka elektryczna ręczna

- Moc silnika min 1300 W

- Moment obrotowy min bieg 1 – 43,0 Nm / bieg 2 – 20,5 Nm

- Maksymalna średnica wiercenia min w betonie 22 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w cegle 24 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w stali 16 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w aluminium 24 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w drewnie 40 mm

- Prędkość obrotowa na min 1 biegu od 0 do 900 obr/min (regulowana)

- Prędkość obrotowa na min 2 biegu od 0 do 3.000 obr/min (regulowana)

- Liczba udarów na min 1 biegu od 0 do 15.300 obr/min (regulowana)

- Liczba udarów na min 2 biegu od 0 do 51.000 obr/min  (regulowana)

- Gwint uchwytu wiertarskiego 1/2" - 20 UNF-2

- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy AUTO-Lock

-Wkrętarka akumulatorowa

regulacji momentu obrot.

napięcie akumulatora min 18 V,

Typ akumulatora Li-ion

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg:0 - 500 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg:0 - 1900 obr./min

Maks. moment obr. miękki / twardy min:27 / 50 Nm

Maks. średnica wiercenia w stali: min 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: min 38 mm

podwyższona odporność na pył i wilgoć

dioda LED oświetlająca obszar roboczy

szybkozacisk, uchwyt wiertarski.

obroty w prawo, w lewo,

szybka ładowarka, 2 akumulatory min 3,0 Ah,

zestaw bitów min 49 części

walizka

-Wskaźnik kolejności faz  - pracuje w zakresie napięć trójfazowych 160-500 V, 45-60 Hz, kontroluje symetrię  napięć sieciowych trójfazowych, wskazuje „kierunek wirowania”, zasilanie z mierzonej instalacji.

## Zestaw nr 3 narzędzi i przyrządów do wyposażenia pracowni elektrycznej - 1 zestaw

Stabilizowany zasilacz laboratoryjny 0-60 V/10 A DC; wskaźnik cyfrowy, odporność na zwarcia z ochroną przeciw przeciążeniową, zasilanie 230 V AC/50 Hz

- Mostek pomiarowy RLC  ręczna zmiana zakresów R -200 Ω – 2 GΩL -200 μH – 20 HC – 200 pF – 20 mF, zasilanie 230 V AC/50 Hz

- Autotransformator 1 fazowy z regulacja napięcia wtórnego  - S = 2500 VA, U = 0 – 250 V, I = 10 A

- Lutownica oporowa  - moc nie mniej niź 400 W

- Stacja lutownicza 	 - moc min 450 W o regulowanej temperaturze grota lutowniczego

- Napięcie / Częstotliwość 230 V / 50 Hz

- Moc min 800 W

- USB 5 VDC / 2 A

- Prąd znamionowy min  6 A

- Zakres prądu wyjściowego min 0 – 2A

- Wyświetlacz LED

-KOLBA LUTOWNICZA

-Zakres temperatury  min 200 – 500°C

- Stabilność temperatury  min ± 2°C

- Rezystancja grota min < 2

- Napięcie grota min < 2 mV

-KOLBA HOT AIR

- Zakres temperatury min 100 – 480°C

- Stabilność temperatury min  ± 1°C

- Przepływ powietrza min 4,7 m/s 120 l/min

-Wiertarka elektryczna ręczna – wiertarka elektryczna ręczna

- Moc silnika min 1300 W

- Moment obrotowy min bieg 1 – 43,0 Nm / bieg 2 – 20,5 Nm

- Maksymalna średnica wiercenia min w betonie 22 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w cegle 24 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w stali 16 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w aluminium 24 mm

- Maksymalna średnica wiercenia min w drewnie 40 mm

- Prędkość obrotowa na min 1 biegu od 0 do 900 obr/min (regulowana)

- Prędkość obrotowa na min 2 biegu od 0 do 3.000 obr/min (regulowana)

- Liczba udarów na min 1 biegu od 0 do 15.300 obr/min (regulowana)

- Liczba udarów na min 2 biegu od 0 do 51.000 obr/min  (regulowana)

- Gwint uchwytu wiertarskiego 1/2" - 20 UNF-2

- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13,0 mm szybkozaciskowy AUTO-Lock

-Wkrętarka akumulatorowa

regulacji momentu obrot.

napięcie akumulatora min 18 V,

Typ akumulatora Li-ion

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg:0 - 500 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg:0 - 1900 obr./min

Maks. moment obr. miękki / twardy min:27 / 50 Nm

Maks. średnica wiercenia w stali: min 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: min 38 mm

podwyższona odporność na pył i wilgoć

dioda LED oświetlająca obszar roboczy

szybkozacisk, uchwyt wiertarski.

obroty w prawo, w lewo,

szybka ładowarka, 2 akumulatory min 3,0 Ah,

zestaw bitów min 49 części

walizka

-Przecinarka elektryczna kątowa z tarczami w ilości 25 szt.  do cięcia, 25 do szlifowania

- moc min 1200 Watt

- obroty min  11000 obr/min

- blokada wrzeciona

- funkcja zabezpieczająca przed spadkami napięcia

- średnica tarczy 125 mm

- gwint wrzeciona M 14

- osłona

- wielopozycyjna rączka antywibracyjna

- kołnierz z anty-blokadą zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic

- System wyrzucania pyłu w tył korpusu usuwający większość cząsteczek z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając uszkodzeniom izolacji.

Amperomierz cęgowy AC  - do 50 A w podzakresach

# WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ – ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH

## Zestaw przyrządów pomiarowych - 1 zestaw

1. Oscyloskop cyfrowy.: Kolorowy wyświetlacz

Pasmo 100MHz

Cztery kanały

Dekodowanie magistral szeregowych RS232, I2C, SPI

Wielkość ekranu min 15 cm

Zakres podstawy czasu 5 ns – 50 s/div

Odchylenie pionowe 1 mV - 10 V/div

Opór pozorny wejścia 1 MOhm

Sprzężenie wejść AC, DC, GND

Zakres napięcia wejściowego 300 V

Zasilanie 115 V/AC;230 V/AC

2. Generator funkcyjny: Rodzaj sygnału wyjściowego Sinus/prostokąt/rampa/impuls/szum

Zakres częstotliwości (sinus) 1 µHz - 20 MHz

Współczynnik zawartości harmonicznych sinus <0.2 %

Zakres częstotliwości (kwadrat) 1 µHz - 5 MHz

Czas narastania prostokąta <20 ns

Zakres częstotliwości (trójkąt) 1 µHz - 500 kHz

Zakres częstotliwości (ARB) 1 µHz - 5 MHz

Funkcja wobulowania 1 ms - 500 s

Modulacja (wewnętrzna) AM/FM/PM/FSK

Pomiar częstotliwości (zewnętrzny) 100 mHz - 200 MHz

## Zestaw elementów pomiarowych - 1 zestaw

1. Mostek pomiarowy RLC: miernik parametrów RLC: R - rezystancja L - indukcyjność C - pojemność

miernik z automatyczną zmianą zakresów pomiarowych

podwójny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD

podświetlenie ekranu LCD

częstotliwość wykonywania pomiarów: 5 razy na sekundę

wskaźnik przekroczenia zakresu: "OL" lub "-OL"

maksymalne wskazanie wyświetlacza górny 39999 dolny 9999

funkcja DataHold - zatrzymanie wskazania

funkcja REL - pomiary względne

pomiar rezystancji / impedancji

możliwość wyboru częstotliwości pobudzenia 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz (w zależności od typu elementu)

stratność dielektryczną D

dobroć Q

kąt fazowy impedancji

rezystancja zastępcza szeregowa/równoległa

2. Kondensator dekadowy."Zakres pojemności: 1pF….9,999,999pF

Rozdzielczość: 1pF

Tolerancja: 5%

Napięcie pracy: max 100V

Ilość dekad / kondensatorów: 7 x 9

Materiał kondensatorów: ceramika

Trwałość mechaniczna przełączników: 200 000 cykli

Średnica zacisków pomiarowych: 4mm

Wymiary zewnętrzne x/y/z : 79x89x52 mm"

3. Cewki dekadowe.

dokładność, ±5% (dekady 1~6), ±10% (dekada 7)

## Zestaw pomiarowy do badania maszyn elektrycznych - 3 zestawy

1. Miernik zabezpieczeń różnicowo prądowych.

Specjalistyczny przyrząd do pomiarów wszystkich rodzajów wyłączników róźnicowoprądowych – bezzwłocznych, krótkozwłocznych, selektywnych; typu AC, A oraz B. Pozwala na pomiar prądu zadziałania, czasu zadziałania w zależności od natężenia prądu różnicowego, rezystancji przewodu ochronnego oraz napięcia dotykowego. Pomiary mogą być wykonywane pojedynczo lub seriami w trybach automatycznych (wszystkie zadane pomiary dla danego przebiegu lub dla wszystkich przebiegów), również możliwy jest jednoczesny pomiar prądu i czasu zadziałania (przy jednym wyzwoleniu wyłącznika RCD).

2. Miernik impedancji pętli zwarcia.

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS w zakresie od 0,24...200 Ω

Prąd zwarciowy I : 0,115÷1769 A (U =230 V) K n

Pomiar napięcia AC: 0÷440 V

Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia X

Wskazania prądu zwarciowego IK

Zakresy pomiarowe wg IEC 61557 można wyliczyć z zakresów pomiarowych ZS i napięć nominalnych.

3. Silnik trójfazowy klatkowy.

silniki ogólnego przeznaczenia do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego,

praca ciągła S1,

napięcia znamionowe 230V/400V ( Δ / Y),

częstotliwość zasilania 50 Hz,

temperatura otoczenia od -15°C do +40°C,

4. Autotransformator jednofazowy

Jednofazowy

Wskaźnik napięcia wyjściowego

Wyjściowe gniazdo sieciowe

Gniazda wyjściowe - bananowe bezpieczne 4mm

Napięcie zasilania 230V/50Hz

Napięcie wyjściowe 0-250V

Moc znamionowa 2000VA

Prąd obciążenia 8A max.

## Zestaw pomiarowy do badania izolacji - 4 zestawy

1. Uniwersalny zestaw laboratoryjny.

Generator funkcyjny 0,1Hz - 10 MHz

Częstościomierz 10Hz - 2,4GHz

Multimetr cyfrowy

Zasilacz DC

Wbudowany wzmacniacz mocy audio 1W -

2. Multimetr cyfrowy Napięcie przemienne do 1000V

Napięcie stałe do 1000V

Prąd w zakresach 500μA - 10A

Częstotliwość w zakresach 10Hz - 200kHz

Częstotliwość sygnałów logicznych w zakresach 5Hz - 2MHz

Pomiar wypełnienia impulsów (%)

Pojemność w zakresach 50nF - 25mF

Rezystancja w zakresach 500Ω - 50MΩ

Temperatura w zakresie -50ºC - 1000ºC

Akustyczny test ciągłości (rezystancja progowa ok 200Ω)

Test diody

Pomiar poziomu sygnału (dBm)

Pomiar pętli prądowej (%4-20mA)

3. Miernik rezystancji izolacji.

Miernik jest przeznaczony do pomiarów rezystancji izolacji napięciami do 1000 V. Przyrząd posiada do wyboru napięcia pomiarowe: 50, 100, 250, 500, 1000 V.

Dodatkowo:

pomiar pojemności podczas pomiaru RISO,

pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem > 200 mA,

niskonapięcowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji

pomiar napięć stałych i przemiennych.

ergonomiczna obudowa

Wszelkie ustawienia trybów oraz napięć pomiarowych dokonuje się za pomocą przełącznika obrotowego. Podświetlana klawiatura/wyświetlacz oraz obudowa odporna na uszkodzenia o stopniu ochrony IP67

dodatkowo przyrząd nadzoruje warunki pracy (np. zapewnia blokowanie pomiaru przy napięciu na obiekcie większym niż 50V), oraz rozładowuje obiekt po zakończeniu pomiaru.

4. Watomierz cyfrowy

• pomiar mocy czynnej: 1 W-5 kW lub większy

• pomiar mocy pozornej: 0-5 kVA lub większy

• pomiar energii elektrycznej

• pomiar współczynnika mocy

• pomiar napięcia stałego i przemiennego: 0-600 V lub większy

• pomiar prądu stałego i przemiennego: 0-10 A lub większy

• pomiar rezystancji: 0-15 kΩ lub większy

• pomiar częstotliwości: 10-900 Hz lub większy

• interfejs do komputera USB lub RS-232 i oprogramowanie

• wyświetlacz LCD

• zasilanie z zasilacza sieciowego lub akumulatora

## Symulator pomiarów elektrycznych (tablica) - 3 zestawy

Tablica instalacyjna  Tablica, pozwalająca na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Pozwala na prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Możliwość prezentowania pomiarów uziemienia zarówno metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, ale również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia. Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych. Konstrukcja  umożliwia jej wykorzystanie w dowolnym miejscu pod warunkiem zasilenia napięciem 230 V. Wszystkie wykonywane pomiary nie ingerują w żaden sposób na instalację, do której zostanie podłączona tablica demonstracyjna.

V. Wymagania ogólne

1. Przedmiot zamówienia musi być:

1) fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom dopuszczającym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli urządzenia zgodnie z kartami technicznymi w celu uruchomienia wymagają tankowania paliwem i olejami smarującymi, wymaga się aby urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były wypełnione do „pełna” dedykowanymi dla urządzeń płynami (paliwem i olejami).

2) musi być wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

3. Wykonawca zobowiązany jest:

1) do powiadomienia (z dwudniowym wyprzedzeniem) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy;

2) dostarczyć przedmiot zamówienia, wraz z wymaganymi gwarancjami określonymi w kartach gwarancyjnych oraz z innymi niezbędnymi dokumentami;

3) do montażu i instalacji oraz pierwszego uruchomienia urządzenia, w obecności osób wskazanych przez Zamawiającego;

4) do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi,

5) do zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów urządzeń w miejscu użytkowania/instalacji lub w autoryzowanych serwisach, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji;

6) do zapewnienia w okresie gwarancji transportu przedmiotu zamówienia z miejsca użytkowania do autoryzowanych serwisów i z powrotem;

7) zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku własnych prac oraz poniesienia kosztów ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji.

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu dostawy.

5. Odbiór przedmiotu dostawy obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Techniczną oferowanych narzędzi, kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń,

2) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów na wyposażenie,

3) przeprowadzenie próby urządzenia na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy wolny od wad, względnie usunięcia wad w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

VI. Równoważność

1. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

2. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13].

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.