SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Charakterystyka

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm – wyposażenie pracowni fotograficznej

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

II. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny kod:

38650000-6 Sprzęt fotograficzny

Dodatkowe kody:

38653110-1 Fotograficzne lampy błyskowe

38653300-0 Aparatura i sprzęt do wywoływania filmów

38653200-9 Powiększalniki fotograficzne

38653100-8 Lampy błyskowe

III. Miejsce dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane w postępowaniu przez Zamawiającego, własnym kosztem i staraniem.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony we wskazane poniżej miejsca:

Tabela 1 Miejsce realizacji dostaw przedmiotu zamówienia

| Lp. | Miejsce docelowe dostawy | Oznaczenie miejsca dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, (dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego), Filia nr 1 ul. Batorego 1 | CKP |

IV. Parametry przedmiotu zamówienia

# WYPOSAŻENIE PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ - CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  - 1 zestaw.

Elementy zestawu wyposażenia pracowni:

Łańcuszkowy system zawieszania teł (na 6 teł) - 1 szt.

- system zwijany,

- regulacja oporu odwijania co najmniej na jednej parze ekspanderów,

- system zapobiegający samoistnemu odwijaniu się cięższych teł

- niezależnie mocowane części pozwalające na montaż teł o dowolnej szerokości,

- możliwość montażu pod sufitem lub ścianie

- możliwość montażu teł na haczykach, łańcuszkach

- wymiary teł: min. 3 m

Tła kartonowe o wymiarach - 6 szt.

- Gładka powierzchnia tła - brak widocznej faktury.

- kolory ustalone z Zamawiającym.

- każde tło nawinięte na tekturową tuleję transportową.

- szerokość tła max 3m

- długość max 5 m

Światłomierz - 1 szt.

- pomiar światła: LED, HMI, Fluorescent, Tungsten, Natural Light i Flash,

- długość fali: od 380 do 780 nmt

- widok ekranu dopasowany do rodzaju pomiaru: tekst, wykres spektrum, porównanie widm, korekcja balansu bieli

- rozszerzony zakres wskaźników oddawania barw (CRI, SSI, TLCI, TLMF, TM-30-15)

- Pomiary barwy światła w Kelwinach (K),

- natężenie oświetlenia (lux / fc), filtrów LB / CC (dla obiektywów filmowych lub filtrów świetlnych), wskaźnika LB / CC, CRI (Ra, R1 do R15), ⊿uv, SSI, TLCI, TM -30-15 (Rf, Rg), CIE1931 (x, y), barwa, nasycenie

- głowica obrotowa 270 stopni, kalibracja w ciemności bez pokrywy,

- kolorowy ekran dotykowy

- liniowy czujnik CMOS

- zakres pomiaru barwy 1600-40000K (+/- 100 K)

- zakres pomiaru św. ciągłego 0,09 - 18,6 EV

- zakres pomiaru luminacji [lx] 20 do 20,500

Profesjonalna lampa studyjna - 4 szt.

- moc błysku – min. 600Ws

- liczba przewodnia – min. 78GN

- czas ładowania: 1s - 3s

- temperatura koloru: 5600K (+/- 100K)

- czas błysku: 1/1200 sec-1/800 sec

- żarówka modelująca: 150W gwint E27

- płynna regulacja energii: 1-1/32

- system zabezpieczający przegrzaniu lampy

- mocowanie Bowens, na  parasolkę i statyw

- posiada funkcję omijania przedbłysku pomiarowego

Zestaw filtrów żelowych 60x60cm 16 szt.

- kolory filtrów (po 2 szt. każdego koloru): niebieski błękit, żółty, czerwony, zielony, różowy, fioletowy, pomarańczowy, granatowy

- Filtry korekcyjne do wykorzystania z lampami studyjnymi

- przeznaczone do kontroli temperatury barwowej światła,

Parasolka odbijająca z wewnętrznym dyfuzorem - 1 szt.

- parasolka dwupowłokowa

- składana,

- powłoka dyfuzyjna

- powłoka odbijając,

- średnica parasolki: 110-120 cm

- długość parasolki po złożeniu: 68-75cm

Statyw oświetleniowy 250cm - 4 szt.

- trzy segmentowa kolumna centralna z płynną regulacją wysokości w zakresie 100-250cm.

- możliwość złożenia

- udźwig lamp do 10 kg

- rozstaw nóg blokowany śrubą.

- konstrukcja aluminiowa

Statyw fotograficzny z głowicą - 1 szt.

statyw:

- wysokość maksymalna: 170 cm

- wysokość minimalna: 9 cm

- udźwig statywu: 7 kg

- aluminiowy

- trzysekcyjny

- mechanizm zatrzaskowy nóg

- poziomica

- mocowanie górne gwint męski 3/8”

głowica:

- udźwig min. 8 kg

- aluminium

- 3 kierunkowa

- mocowanie górne 1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint żeński

- obrót głowicą w poziomie: 360°

- przechył głowicy do przodu: +90°/-30°

- przechył głowicy boczny: +90°/-30°

- trzpień szybko złączki: 1/4"

- blokada obrotu i przechyłu

- szybko złączka

Lampa LED 5500K Bluetooth - 4 szt.

- Źródło światła - diody LED min. 600 szt.

- Zakres temperatury 3200-5500K

- Moc min. 36 W

- Lumen min. 4800 LM

- długość życia lampy - > 50000 godzin

- Zasilanie: akumulatorowe i sieciowe

- Zasilacz 8V 5A

- Zdalne sterowanie: za pomocą pilota o zasięg min. 15 m lub za pomocą aplikacji mobilnej dla iOS (od 7.0) i Android (od 4.3) - Bluetooth 4.0

Stół bezcieniowy - 1 szt.

- Wymiary min.: 60 x 130 cm

- Min. 2 uchwyty na dodatkowe źródło światła z gwintem 1/4 cala

- 8 klipsów do mocowania płaszczyzny

- aluminiowa konstrukcja

- pokrowiec transportowy w zestawie

Softbox Oktagonalny 180 cm - 1 szt.

- modyfikator światła o średnicy 180cm

- dodatkowy dyfuzor

- mocowanie na rzep dla dodatkowych akcesoriów

- pierścień mocujący

- miękki futerał

Wyzwalacz lamp - 4 szt.

- Częstotliwość: FSK 2.4 GHz

- Zasięg: do 100 m

- Kanały: 16

- Grupy: 6 (A/B/C/D/E/F)

- Tryby zarządzania wyzwalaczami do wyboru nadajnik/odbiornik

- Synchronizacja: do 1/320s

- Gniazdo / Interfejs migawki: micro-jack 2.5mm

- Gniazdo synchronizacyjne PC

- Zasilanie: 2 x AAA/R3 (3V)

Kalibratory kolorów - 1 szt.

- profilowanie z automatyczną regulacją ustawień monitora

- kontrola oświetlenia – optymalizacja profilu uwzględniając panujące warunki oświetleniowe

- korekta odbić  – Analizuje i weryfikuje profil monitora w poszukiwaniu niższych wartości kontrastu spowodowanych odbiciami na ekranie

- optymalizacja profilu – dla kolorów dodatkowych palety barw PANTONE

- możliwość zdefiniowania kolorów przez użytkownika

- oprogramowanie z możliwością kalibracji i profilowania monitorów oraz rzutników cyfrowych

24 polowy wzorzec - 1 szt.

- 24 specjalnie dobrane pola kolorystyczne.

- charakterystyka pól: naturalne kolory obiektów oraz jednorodny stopień odbijanego światła we wszystkich częściach widzialnego widma.

- pola kontrolne opracowane przez instytuty badawcze

- format zbliżony do formatu A4

- wykorzystanie: standard porównawczy do oceny, mierzenia i weryfikacji wartości kolorystycznych

Głowica z przekładnią zębatą - 1 szt.

- Typ głowicy: z przekładniami zębatymi

- poziomnica: tak

- mocowanie górne 1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint żeński

- obrót głowicą w poziomie: 360°

- przechył głowicy do przodu: +90°/-20°

- przechył głowicy boczny: +90°/-20°

- Współpraca z urządzeniami o wadze do 4 kg

- Materiał wykonania: technopolymer

- szybko złączka

Aparat lustrzanka BODY + Obiektyw ze stabilizacją obrazu 18–55, Obiektyw ze stabilizacją obrazu 70–300 - 1 szt.

- Aparat fotograficzny typu lustrzanka

- Rozdzielczość przetwornika minimum 24 Mpx

- Ruchomy ekran LCD min. 3”

- Lampa wbudowana i uchwyt na lampę zewnętrzną

- Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC

- Rozdzielczość zapisanego zdjęcia 6000x4000

- Rozdzielczość nagrywanych filmów 1920x1080

- podgląd na żywo

- Rozmiar matrycy APS-C (min. 23,5x15,7)

- Czułość ISO 100-25600 lub szerszy

- Autofocus: Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 39-polowy AF z dynamicznym wyborem pola, śledzenie 3D, automatyczny wybór pola AF

- Minimalny czas naświetlania 1/4000 s.

- Akumulator Li-Ion z ładowarką w zestawie

- Balans bieli: automatyczny, ręczny

- Samowyzwalacz

- Łączność bezprzewodowa Wi-Fi

- Złącze USB 2.0

- Wyjście HDMI

- Obiektyw zmiennoogniskowy 18-55 mm ze stabilizacją obrazu

- Obiektyw zmiennoogniskowy 70-300 mm ze stabilizacją obrazu

- Wyposażenie: pasek, muszla oczna, ładowarka, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, torba na body i obiektywy.

Zestaw do reprodukcji cyfrowej zdjęć - 1 szt.

- zestaw do wykonywanie zdjęć reprodukcyjnych, archiwizowania dokumentów, digitalizacji slajdów oraz fotografii produktowej i makro.

- stabilny stojak do montażu aparatu wyposażony w listwy służące do ustawiania fotografowanych obiektów.

- montaż do różnego rodzaju płaskich powierzchni – blatów, biurek i stołów

- montaż do blatu pokrętłem mocującym

- długość stojak 48-50 cm

- montaż urządzenia rejestrującego obraz na wysokości min. 40 cm nad blatem.

- uchwyt na urządzenie rejestrujące z gwintem 1/4”.

- 3 płyty akrylowe bazowe o wymiarach min. 40x50 cm na materiał reprodukcyjny w tym płyta podstawowa  transparentna, czarno-biały ekran i dodatkowy ekran transparentny z pierścieniami dystansującymi

Uniwersalny koreks do negatywów na szpule 2 x 135 lub 1 x 120 - 1 szt.

- Koreks ciemniowy

- możliwość wywoływania 2 szt. negatywów małoobrazkowych typu 135 lub 1 szt. negatywu średniego formatu typu 120.

- szpule rozbieralne z możliwością dostosowania do rozmiaru negatywu 135, 120, 127.

- Pojemność co najmniej 500 ml

Kuweta 20x25 - 6 szt.

- kuweta do obróbki fotografii w roztworach chemicznych,

- wyposażona w ukształtowany narożnik do zlewania roztworów.

- maksymalny rozmiar fotografii obrabianej w kuwecie 20x25,

- różne kolory

- odporne na chemikalia

Menzurka 300 ml - 6 szt.

- przezroczyste menzurki o pojemności 300 ml do odmierzania roztworów

Zegar laboratoryjny z minutnikiem do ciemni foto - 1 szt.

- cyfrowy zegar ciemniowy z funkcjami czasu, stopera, czasomierza,

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Blenda fotograficzna 5w1 120x180 cm modelująca światło - 1 szt.

- modyfikator światła

- wymiar 120x180 cm z zaokrąglonymi narożnikami

- blenda oferuje pięć różnych płaszczyzn:

biała (satynowa) – pozwala uzyskać światło mocno rozproszone i miękkie, idealnie nadaje się do wypełnienia cieni, jest neutralna kolorystycznie i może być z powodzeniem wykorzystywane jako tło,

srebrna (lustrzana) – nie rozprasza światła tak jak ekran biały i pozwala na uzyskanie kontrastowego oświetlenia, nie zmienia temperatury barwowej świtała, może być z powodzeniem używana zarówno jako źródło światła głównego jak i efektowego,

srebrno-złota – pokryta jest charakterystycznym wzorem naprzemiennie ułożonych prążków złotych i srebrnych, daje kontrastowe światło o barwie cieplejszej niż ekran srebrny przez co świetnie sprawdza się w zdjęciach portretowych podkreślając ciepłe tony skóry fotografowanych osób, jest znacznie bardziej użyteczna od zwykłych ekranów złotych,

dyfuzyjna - to biały, przepuszczający miękkie i mocno rozproszone światło ekran, może służyć do zmiękczania światła padającego z lampy błyskowej lub słońca, nie zmienia barwy przechodzącego przez niego światła,

czarna – redukuje odbicia światła i może pełnić rolę zastawki do ograniczania rozchodzenia się światła lub pracować jako czarne tło.

Termometr do procesów kolorowych - 1 szt.

- termometr spirytusowy

- zakres temperatur 15oC - 65oC

- preferowany przy pomiarach temperatury w procesach gorących: C41, E6,

- dokładność +/- 0,14o C

- długość - 30 cm

Naczynie miarowe do chemikaliów 1000 ml - 2 szt.

- naczynie odporne na wysoką temperaturę,

- odporne na chemikalia,

- pojemność 1000 ml ze skalą co 10 ml

Skaner do slajdów i negatywów - 1 szt.

- skaner do digitalizacji negatywów i slajdów analogowych

- możliwość digitalizacji filmów typu: pozytyw, negatyw oraz czarno-białych o maksymalnej grubości 3,2 mm.

- Obsługa pasków filmu formatu 35 mm do 6 klatek.

- współpraca z systemami operacyjnym Windows (XP lub nowszy) oraz Mac (10.5 lub nowszy).

- transmisja danych przez złącze USB 2.0.

- wyświetlacz LCD IPS o przekątnej min. 2'' do podglądu skanowanego zdjęcia.

- możliwość zapisywania materiałów na karcie pamięci

- sensor CMOS o wymiarach 1/4" i rozdzielczości 8 megapikseli.

- obsługuje rozdzielczości 3468x2312 pikseli

- automatyczna i manualna korekta kolorów oraz ekspozycji.

Zestaw chemii do procesów czarnobiałych - 5 szt.

- chemia niezbędna do procesu ręcznego wywoływania w koreksie.

- zestaw składa się z: wywoływacza (saszetka 60 ml), przerywacza (saszetka 30 ml), utrwalacza (saszetka 100 ml) oraz zwilżacza (saszetka 25 ml).

Softbox Oktagonalny 120 cm - 2 szt.

- szybkorozkładalny softbox

- średnica 120 cm

- plaster miodu

- biały materiał dyfuzyjny

- srebrne chropowate wykończenie wnętrza

- czarny kolor na zewnętrz

- mocowanie Bowens

- pokrowiec w zestawie

- pręty i pierścień z aluminium

- kieszonki w narożnikach zapinane na rzepy

- opcja zamontowania gridu

- obrót o 360 stopni.

Softbox 40x180 cm - 1 szt.

- szybkorozkładalny softbox

- prostokąt o wymiarach 40x180 cm

- biały materiał dyfuzyjny

- srebrne chropowate wykończenie wnętrza

- czarny kolor na zewnętrz

- mocowanie Bowens

- pokrowiec w zestawie

- pręty i pierścień z aluminium

- kieszonki w narożnikach zapinane na rzepy

- opcja zamontowania gridu

- obrót o 360 stopni.

V. Wymagania ogólne

1. Przedmiot zamówienia musi być:

1) fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom dopuszczającym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli urządzenia zgodnie z kartami technicznymi w celu uruchomienia wymagają tankowania paliwem i olejami smarującymi, wymaga się aby urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były wypełnione do „pełna” dedykowanymi dla urządzeń płynami (paliwem i olejami).

2) musi być wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

3. Wykonawca zobowiązany jest:

1) do powiadomienia (z dwudniowym wyprzedzeniem) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy;

2) dostarczyć przedmiot zamówienia, wraz z wymaganymi gwarancjami określonymi w kartach gwarancyjnych oraz z innymi niezbędnymi dokumentami;

3) do montażu i instalacji oraz pierwszego uruchomienia urządzenia, w obecności osób wskazanych przez Zamawiającego;

4) do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi,

5) do zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów urządzeń w miejscu użytkowania/instalacji lub w autoryzowanych serwisach, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji;

6) do zapewnienia w okresie gwarancji transportu przedmiotu zamówienia z miejsca użytkowania do autoryzowanych serwisów i z powrotem;

7) zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku własnych prac oraz poniesienia kosztów ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji.

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu dostawy.

5. Odbiór przedmiotu dostawy obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Techniczną oferowanych narzędzi, kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń,

2) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów na wyposażenie (m.in. karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książka gwarancji),

3) przeprowadzenie próby urządzenia na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy wolny od wad, względnie usunięcia wad w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

VI. Równoważność

1. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

2. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13].

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.