SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Charakterystyka

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm – wyposażenie pracowni kosmetycznej

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

II. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny kod:

33700000 Produkty do pielęgnacji ciała

Dodatkowe kody:

33740000-9 Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci

33720000-3 Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru

33700000 Produkty do pielęgnacji ciała

33191000-5 Urządzenia sterylizujące

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania

33000000 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

33722000-7 Zestawy do manikiuru i pedikiuru

III. Miejsce dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane w postępowaniu przez Zamawiającego, własnym kosztem i staraniem.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony we wskazane poniżej miejsce:

Tabela 1 Miejsce realizacji dostaw przedmiotu zamówienia

| Lp. | Miejsce docelowe dostawy | Oznaczenie miejsca dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, (dawniej Centrum Kształcenia Praktycznego), Filia nr 1 ul. Batorego 1 | CKP |

IV. Parametry przedmiotu zamówienia

# WYPOSAŻENIE PRACOWNI KOSMETYCZNEJ – CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  - 1 zestaw

Elementy zestawu wyposażenia pracowni:

Frezarka do manicure i pedicure - 1 szt.

- Frezarka składa się z: bazy frezarki, głowicy frezarki, pedału nożnego, podstawki pod głowicę

- dane techniczne:

- zasilanie sieciowe 100-220 V / 50-60Hz

- moment obrotowy min 5,71 mNm

- moc minimalna 30W

- obroty prawe i lewe

- włącznik i regulacja obrotów w bazie

- płynna regulacja obrotów w zakresie od 0-do min 20 tys.

- rączka z szybko złączką do freza

- waga bazy – max 1000 g

- waga głowicy – max 200 g

- zastosowanie: manicure, pedicure

- zestaw nośników i kapturków:

- kapturek ścierny 7 mm wodoodporny - 20 szt. w opakowaniu

- kapturek ścierny 10 mm wodoodporny - 20 szt. w opakowaniu

- kapturek ścierny 13 mm wodoodporny - 20 szt. w opakowaniu

- nośnik gumowy 7mm - 1 szt.

- nośnik gumowy 10mm - 1 szt.

- nośnik gumowy 13mm - 1 szt.

Myjka ultra dźwiękowa do dezynfekcji akcesoriów kosmetycznych - 1 szt.

- do dezynfekcji akcesoriów kosmetycznych, głowic do mikrodermabrazji, frezów itp.

- regulacja czasu w zakresie 5-30 minut

- napięcie AC220~240V, 50Hz

- moc ultradżwięków min. 300W

- pojemność zbiornika min. 6 l

- waga max. 8 kg

- wyposażenie w pokrywę,

- wyświetlacz

- podgrzewanie  w zakresie do 90o C

- wyposażona w odpływ

- materiał wykonania: stal nierdzewna

Brodzik podologiczny - 1 szt.

- Regulowany brodzik z podnóżkiem.

- możliwość dopasowania do wysokości fotela.

- zakres regulacji misy w pionie ~ 27 cm

- Pojemność misy min. 4,8 l

- Waga maks. 7 kg

- płynna regulowana wysokość miski

- miękka tapicerka na oparciu brodzika

- zestaw preparatów podologicznych:

Zmiękczające perełki do stóp 200 g,

Peeling cukrowy do stóp 200 g,

Maska do stóp z olejkiem arganowym 200g

Pomocnik podologiczny z szufladami i wbudowaną lampą UV - 1 szt.

- mebel kosmetyczny na 4 kółkach

- minimum z 3 wysuwanymi szufladami różnych głębokości, w tym jedna szuflada wyposażona w lampę UV-C

- wysuwana pólka robocza

- szklany blat roboczy o szerokości minimum 40 cm

- materiał wykonania: płyta meblowa, szkło, metal, plastik

- wysokość: 78-90 cm

Zestaw frezów - 1 szt.

- frez diamentowy o średnim w kształcie kulki – 801 018 – idealny do usuwania skórek

- frez diament o średnim nasypie może być używany zamiennie z kulką diamentową  - 880 018 – do usuwania skórek

- frezy kamienne 661 oraz 662 – do delikatnego usuwania skórek

- polerka do paznokci – 9626 – ostatecznie szlifowanie płytki paznokciowej

- nabłyszczacz do paznokci - 9622 – nadaje paznokciom blask i połysk

- frez z węglika spiekanego o standardowym cięciu krzyżowym - 313235 050 – idealny do ściągania masy żelowej czy akrylowej

- nośniki do kapturków ściernych – rozmiar 5 mm

- opakowanie kapturków ściernych: kapturki ścierne rozmiar 5 o gradacji 150 (średnioziarniste) – 10 sztuk,

- kapturki ścierne rozmiar 5 o gradacji 320 (drobnoziarniste) – 10 sztuk

Lampa UV LED przenośna - 1 szt.

- źródło światła: LED

- moc lampy: 72 W

- wbudowany sensor ruchu

- możliwość wyboru trybów pracy, w tym tryb w którym moc lampy stopniowo wzrasta co 30 sekund.

- elektroniczny wyświetlacz

- Czasy pracy: 10s, 30s, 60s, 99s

- Pasmo światła: 365nm, 405nm

- Żywotność: min. 50 000 godzin

Cążki do skórek - 3 szt.

- wykonane ze stali nierdzewnej INOX

- uchwyt zapewniający precyzję cięcia, wygodę i komfort pracy

- metoda łączenia szczęk: Lap Joint (niewpuszczane)

- rodzaj sprężyny: dwustronna, mocowana na śrubie ze stali nierdzewnej

- możliwość dezynfekcji i sterylizacji dowolnymi metodami (chemicznymi, termicznymi, chemiczno-termicznymi)

- rozmiarach szczęk 12 (4mm), 14 (5 mm), 16 (6 mm)

- minimalna całkowita długość cążek: 9,5 cm

Pochłaniacz Pyłu - 2 szt.

- wbudowane 2 wentylatory na łożyskach kulkowych

- dwa tryby pracy: Tryb 1 - 3/4 mocy i Tryb 2 - pełna moc

- Regulacja mocy

- 2 woreczki wielokrotnego użytku

- materiał wykonania: wysokogatunkowa pikowana ekoskóra na miękkim grubym podbiciu z pianki.

- Dane techniczne:

moc wejściowa urządzenia: 21 watt

zasilanie: 100-240V, 50-60Hz

napięcie: 12V / 1,25A (stabilizowany zasilacz w zestawie)

Urządzenie do Mikrodermabrazji - 1 szt.

- Zastosowanie: rozjaśnianie przebarwień skóry, spłycenie blizn, stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu, oczyszczanie cery, likwidacja zmarszczek.

- Parametry techniczne:

Czas pracy do 30 min

Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz

Moc: 60 W

Ciśnienie robocze: -0,8 - 0 bar

Filtr na cząsteczki stałe

Ilość głowic: 3 lance + 9 końcówek zabiegowych

Typ kabli: oploty miedziane

Obudowa: stacjonarna

Ramka: typ H

Wyświetlacz

Urządzenie do radifrekwencji - 1 szt.

- urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej,

- biologiczne wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwe,

- urządzenie wyposażone jest w 3 głowice specjalnie dostosowane do różnych powierzchni zabiegowych: okolice oczu, twarz, szyja, dekolt, ramiona, brzuch, pośladki i uda.

- zastosowanie: ujędrnienie i poprawa owalu twarzy, szybkie spłycenie zmarszczek, możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu, likwidacja cieni pod oczami, odmłodzenie i regeneracja, pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny, ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała, skuteczna walka z cellulitem.

- Parametry techniczne:

Czas pracy – 0-30 min,

Fuse – 1,6A,

Napięcie – 230 V-50Hz,

Moc urządzenia min. 120 W,

Częstotliwość -1MHz,

Intensywność – 5-100 W,

Laser biostymulujący półprzewodnikowy - 650nm,

Moc lasera - 3mW,

Typ kabli: oploty miedziane

Obudowa: stacjonarna

Ramka: typ H

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy min. 7 cali

Urządzenie do liposukcji ultradźwiękowej - 1 szt.

- urządzenie emitujące fale ultradźwiękowe

- zastosowanie: modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej, zmniejszenie cellulitu, ujędrnienie ciała, wspomaganie drenażu limfatycznego, poprawa ukrwienia i odżywienia skóry, spłycenie blizn,

niwelacja rozstępów, możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

- Parametry techniczne:

zasilanie 230v 50Hz

moc urządzenia min. 35 W,

częstotliwość ultradźwięków: 1 MHz modulowany 30 kHz

Max. moc ultradźwięków: 3 W/cm2

Typ kabli: oploty miedziane

Obudowa: stacjonarna

Ramka: typ H

Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy min. 7 cali

Dermomasażer - 1 szt.

- urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego

- zastosowanie: modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej, zmniejszenie cellulitu, ujędrnienie ciała, wspomaganie drenażu limfatycznego, poprawa ukrwienia i odżywienia skóry, spłycenie blizn,

niwelacja rozstępów, możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

- Parametry techniczne:

Czas pracy: 0 - 30 min

Napięcie zasilania: 230 V, 50Hz

Moc urządzenia: 60 W

Podciśnienie: -0,8 - 0 bar

Filtr na cząsteczki stałe: tak

Ilość głowic: 5 szt.

Typ kabli: oploty miedziane

Obudowa: stacjonarna

Ramka: typ H

Wyświetlacz

Prześcieradła kosmetyczne z WELURU - 4 szt.

- materiał: dzianina welurowa o gramaturze 220- 230 g/m2

- skład dzianiny: 80 % bawełna i 20 % poliester.

- rozmiar 190 x 70 cm wraz z elastycznym pasem spinającym pod fotelem

- możliwość zastosowania na materacach i fotelach o grubości do 10 cm,

- kolor amarantowy

Dermapen do mikronakłuwania - 1 szt.

- Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej

- zastosowanie: mezoterapia mikroigłowa, mikropigmentacja (makijaż permanentny) oraz nanobrazję (peeling mechaniczny).

- optymalną prędkością do 18000 nakłuć na minutę

- Możliwość pracy na pięciu poziomach prędkości nakłuwania

- płynną regulację zmienności długości igieł od 0,25 mm do 3,0 mm

- Parametry techniczne:

Napięcie: 100-240V 50/60HZ

Zakres ustawienia prędkości nakłuwania: 8000-18000/ min

Igły: stal chirurgiczna - molibden

Obudowa: stal nierdzewna + antypoślizgowa gumowa rączka

Kolor: srebrny

Urządzenie działa zarówno bezprzewodowo (na baterii) jak i przewodowo ( z kablem)

- 2 kartridże 12 igłowe w zestawie

- pudełko plastikowe z pokrywką do przechowywania

- futerał welurowy

Zestaw Kartridży do Dermapen - 2 szt.

- na zestaw składa się: 10 kartridży 12 igłowych do mikro nakłuwania oraz 10 kartridży 9 igłowych do mikro nakłuwania.

- liczba łączna kartridży w 1zestawie: 20 szt.

V. Wymagania ogólne

1. Przedmiot zamówienia musi być:

1) fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom dopuszczającym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli urządzenia zgodnie z kartami technicznymi w celu uruchomienia wymagają tankowania paliwem i olejami smarującymi, wymaga się aby urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były wypełnione do „pełna” dedykowanymi dla urządzeń płynami (paliwem i olejami).

2) musi być wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

3. Wykonawca zobowiązany jest:

1) do powiadomienia (z dwudniowym wyprzedzeniem) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy;

2) dostarczyć przedmiot zamówienia, wraz z wymaganymi gwarancjami określonymi w kartach gwarancyjnych oraz z innymi niezbędnymi dokumentami;

3) do montażu i instalacji oraz pierwszego uruchomienia urządzenia, w obecności osób wskazanych przez Zamawiającego;

4) do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi,

5) do zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów urządzeń w miejscu użytkowania/instalacji lub w autoryzowanych serwisach, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji;

6) do zapewnienia w okresie gwarancji transportu przedmiotu zamówienia z miejsca użytkowania do autoryzowanych serwisów i z powrotem;

7) zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku własnych prac oraz poniesienia kosztów ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji.

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu dostawy.

5. Odbiór przedmiotu dostawy obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Techniczną oferowanych narzędzi, kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń,

2) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów na wyposażenie (m.in. karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, książka gwarancji),

3) przeprowadzenie próby urządzenia na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy wolny od wad, względnie usunięcia wad w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

VI. Równoważność

1. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

2. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13].

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.