Załącznik nr ……..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Charakterystyka

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm – wyposażenie pracowni teleinformatycznej

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

II. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny kod:

43800000-1 Urządzenia warsztatowe

Dodatkowe kody:

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

38621000-4 Aparatura światłowodowa

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

38552000-9 Mierniki elektroniczne

43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

44511000-5 Narzędzia ręczne

31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący

32236000-6 Radiotelefony

32420000-3 Urządzenia sieciowe

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

III. Miejsce dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane w postępowaniu przez Zamawiającego, własnym kosztem i staraniem.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostarczony we wskazane poniżej miejsca:

Tabela 1 Miejsce realizacji dostaw przedmiotu zamówienia

| Lp. | Miejsce docelowe dostawy | Oznaczenie miejsca dostawy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, ul. Jagiellońska 29 | ZSEiT |

IV. Parametry przedmiotu zamówienia

# WYPOSAŻENIE PRACOWNI TELEINFORMATYCZNEJ – ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH

## Zestaw do badania sieci komutacyjnych – 1 zestaw

1) Telefon systemowy z kartą rozszerzeń centrali

Najważniejsze funkcje i możliwości telefonu:

menu w języku polskim

czytelny wyświetlacz LCD czteroliniowy, podświetlany

możliwość zarządzania konferencjami

gniazda do podłączenia słuchawek nagłownych

minimum 8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia z sygnalizacją LED

różne rodzaje dzwonków – sygnały dla połączeń przychodzących z zewnątrz, z sieci firmowej i  bramofonu

klawisze nawigacyjne

poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”

kontekstowe działanie klawiszy

sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich

optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń

podręczna pamięć na In. 10 numerów wybranych, odebranych i nieodebranych

blokada telefonu (indywidualny zamek kodowy)

dostęp do książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych

konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki)

możliwość sterowania trybami pracy centrali

funkcja „domofon” (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi)

zasilanie z centrali

praca HandsFree

połączenie z centralą  jedną parą przewodów

Karta rozszerzeń centrali dla central firmy:

- karta rozszerzeń IPM 2CTS

2) Reflekometr TDR:

zakresy pomiarowe: 15, 30, 60, 120, 250, 500 m, 1, 2, 3, 4 km

wybór zakresu: manualny lub automatyczny

rozdzielczość: ok. 1% wybranego zakresu

dokładność pomiaru: 1% zakresu

czułość: min. 3 pikseli na odbiciu od uszkodzenia

w odległości 4 km na kablu miedzianym 0,6mm

współczynnik propagacji: 1%,99% lub 2,5, 148,5 m/μs

impuls wyjściowy: 5 Vp-p (obwód otwarty)

impedancja wyjścia: regulowana - 25, 50, 75 i 100Ω

szerokość impulsu wyjścia: 3 ns, 3 μs (automatyczna przy wyborze zakresu)

tryb skanowania: pomiar pojedynczy lub ciągły (2 pomiary na sekundę)

generator sygnału akustycznego: 810 ... 1110 Hz

zasilanie: 4 x baterie alkaliczne 1,5V typu AA lub 4 x akumulatory NiMH AA

czas pracy z kompletu baterii: 30 godz. skanowania ciągłego

auto-wyłącznik: po 1, 2, 3, 5 min. lub nieaktywny

wyświetlacz: LCD 64 x 128 pikseli z podświetleniem

temperatura robocza: -10 °C +50 °C

temperatura przechowywania: -20 °C +70 °C

wymiary: 165 x 90 x 37 mm

zabezpieczenie prądowe: 250 V AC

normy bezpieczeństwa: IEC61010-1, EN 60950, EMC BS/EN 61326-1

obudowa: IP54

Cechy charakterystyczne: automatyczny lub manualny tryb pracy

funkcja automatycznej lokalizacji uszkodzenia (AFL), tryb pracy z ręcznym wyborem zakresu i czułości,  pojedynczy pomiar wyzwalany ręcznie lub skanowanie ciągłym

11 dostępnych zakresów pomiarowych od 7 m do 4000 m wybieranych w trybie

manualnym lub dobieranych automatycznie, maksymalna długość wykonywanego pomiaru: do 4000 m z jednego końca kabla, „strefa martwa” pomiaru ograniczona do 0,5 m, wyświetlacz LCD 2,5” z podświetleniem, skanowanie automatyczne lub wyzwalanie ręczne pomiaru czułość ustawiana ręcznie lub dopasowana automatycznie regulacja dopasowania impedancyjnego regulacja współczynnika propagacji od 1% do 99% ,  szczelna i wytrzymała mechanicznie obudowa

niewielkie wymiary i waga.

## Zestaw do badania włókien optycznych – 1 zestaw

1) Nadajnik mocy optycznej.

Wyświetlacz  3 cyfry LCD

Rodzaj mierzonego światła Optyczne

Typ sensora (fotodiody) Germanowa

Rozdzielczość 0.1

Błąd pomiaru ±0.4 dBm

Długość fali 850nm,1310nm,1550nm

Zakres pomiarowy +3dBm ~ -55dBm

Obsługiwane kable światłowodowe 9/125 do 100/140 mm

Adaptor ST (opcja FC)

Zasilanie Bateria 9V

Wymiary 136x64x33.3 mm

Waga 180g

Wyposażenie: Walizka pomiarowa, instrukcja, bateria

Zastosowanie: Pomiar strat w kablu światłowodowym

2) Odbiornik mocy optycznej

Typ źródła Dioda LASER

Długość fali 1310nm

Moc wyjściowa dla światłowodu jednomodowego 69/125 mm -3dBm

Niestabilność sygnału wyjściowego ±0.5dB

Stabilność (25 °C po 5min od włączenia) 0.1 dB / 8godz.

Częstotliwość modulacji 270Hz / 1kHz / 2kHz

Wymiary 152  x 64 x 32 mm

Waga 180g

Zasilanie Bateria 9V

Złącze ST

Warunki pracy 0oC ~ 50 °C, wilgotność 0~90%

Warunki przechowywania -15 °C~60 °C, wilgotność 0~90%

3) Obcinarka światłowodowa

Wyposażona w wytrzymałe 16-punktowe automatyczne ostrze o dużej żywotności

- Zastosowanie: pojedyńcze włókna w powłoce od 250um do 900um oraz włókna w powłoce pierwotnej 125um

- Długość przycięcia włókna: 11-18mm

- Kąt cięcia: <0.5º

- Żywotność ostrza: ok. 48.000 uciętych włókien

## Zestaw do spawania włókien optycznych – 1 zestaw

Spawarka światłowodowa włókien jedno i wielomodowych.

Wygrzewanie osłonek 15 sek.

Centrowanie do rdzenia.

Automatyczna identyfikacja włókien.

Auto-kalibracja łuku spawania w czasie rzeczywistym.

Precyzyjny system pasowania rdzeni PAS (Profile Alignment System).

5000 spawów na jednym komplecie elektrod.

Wielopozycyjny układ monitora z funkcją auto-pozycjonowania.

Monitor o przekątnej ekranu 4,73”

Przechowuje w pamięci 15 000 rekordów

Opcja wysokowydajnej baterii z funkcją automatycznego rozładowania i kalibracji.

jednostka centralna,

wbudowany kolorowy monitor

wbudowany piecyk do obkurczania osłonek spawów,

moduł uniwersalny zasilacza i ładowarki baterii

kabel zasilający do prądu zmiennego,

wieszak osłonek spawów,

zapasowy komplet elektrod,

pasek do spawarki,

płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi,

walizka transportowa,

Bateria BTR-09 + kabel ładowania

zacisk specjalistyczny 900 µm

## Reflektometr OTDR – 1 zestaw

Reflektometr OTDR.

Rodzaj włókna: SINGLEMODE (SM), MULTIMODE (MM)

Długość fali: 1310/1550 nm

Zakres dynamiczny: 24/24 dB

Martwa strefa: EDZ 5m

Złącze: FC/PC wymienne SC, ST

Czas pracy: 10 godzin (na baterii), Kolorowy wyświetlacz

## Zestawy egzaminacyjne do egzaminu EE.10 – 4 zestawy

1) Ruter WAN GE.4 EHWIC.2 DSP.1 SM.256MB CF.512MB DRAM.IPB

Porty + karty rozszerzeń:

4-Port Serial HWIC

X.21 Cable. DTE Male to Smart Serial. 10 Feet

X.21 Cable. DCE Female to Smart Serial. 10 Feet

19-Inch Rack Mount Kit for Cisco 2911 / 2921 / 2951 Integrated Services Routers

2) Zaciskarka złączek RJ 45/11

cięcie i odizolowywanie przewodów płaskich

nakładki na rękojeściach

narzędzie czernione

mechanizm zapadkowy, pozwalający na otwarcie narzędzia po wykonaniu pełnego cyklu zaciskania

3) Tester okablowania RJ-45 RJ 11 sprawdzanie ciągłości żył

4) Przełącznik zarządzalny 8 portów.

Porty 8 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)

standard 802.3 ab,u,x,az

separacja portów

filtr adresów MAC

zabezpieczenie odzwierciedlanie portów

ochrona przed zapętlaniem

filtr IGMP

V. Wymagania ogólne

1. Przedmiot zamówienia musi być:

1) fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadający obowiązującym normom dopuszczającym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz sprawny technicznie i gotowy do jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli urządzenia zgodnie z kartami technicznymi w celu uruchomienia wymagają tankowania paliwem i olejami smarującymi, wymaga się aby urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były wypełnione do „pełna” dedykowanymi dla urządzeń płynami (paliwem i olejami).

2) musi być wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich oraz, że nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

3. Wykonawca zobowiązany jest:

1) do powiadomienia (z dwudniowym wyprzedzeniem) Zamawiającego o planowanym terminie dostawy;

2) dostarczyć przedmiot zamówienia, wraz z wymaganymi gwarancjami określonymi w kartach gwarancyjnych oraz z innymi niezbędnymi dokumentami;

3) do montażu i instalacji oraz pierwszego uruchomienia urządzenia, w obecności osób wskazanych przez Zamawiającego;

4) do przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi,

5) do zapewnienia w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów urządzeń w miejscu użytkowania/instalacji lub w autoryzowanych serwisach, jeżeli wymagają tego warunki gwarancji;

6) do zapewnienia w okresie gwarancji transportu przedmiotu zamówienia z miejsca użytkowania do autoryzowanych serwisów i z powrotem;

7) zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku własnych prac oraz poniesienia kosztów ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji.

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu dostawy.

5. Odbiór przedmiotu dostawy obejmuje:

1) sprawdzenie zgodności przedmiotu umowy ze Specyfikacją Techniczną oferowanych narzędzi, kompletności wyposażenia i funkcjonowania zainstalowanych urządzeń,

2) sprawdzenie dokumentacji technicznej i wymaganych certyfikatów na wyposażenie,

3) przeprowadzenie próby urządzenia na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy wolny od wad, względnie usunięcia wad w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.

VI. Równoważność

1. Jeżeli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji.

2. Poprzez produkt równoważny Zamawiający rozumie urządzenia/narzędzia o parametrach technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości nie gorszej niż określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

3. Przedstawione rozwiązania przedstawiają poziom minimalny parametrów technicznych, technologii, funkcjonalności, wydajności i jakości.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn.akt; KIO 2315/13].

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.